期貨結算系統

MTS機制安裝及使用手冊

版本：2.0版

臺灣集中保管結算所

日期：108年6月10日

目                  錄

壹、	前言	3

貳、	使用設備	4

一、	硬體規格說明	4

二、	期貨商端MTS設備	5

(一)	線路說明	5

(二)	額外硬體設備	5

參、	安裝作業	6

一、	MTS安裝說明	6

(一)	網路連線設定	6

(二)	軟體安裝設定	7

(三)	期貨商身分註冊設定	9

肆、	啓動作業	11

一、	MTS作業啓動說明	11

伍、	備援切換作業	12

一、	MTS環境備援切換說明	12

(一)	MTS備援設備	12

(二)	MTS伺服環境切換	13

(三)	MTS系統環境重建	14

陸、	系統驗證服務項目	15

附件一 伺服端使用網段及服務連線埠	17

附件二 連絡人清單	18

附件三 問題與解答（Q&A）	19

# 前言

期貨商後台電腦系統與集保結算所期貨結算系統間之資訊交換，透過專線及訊息傳送系統(Message Transform System，以下簡稱MTS)來進行。

本作業手冊係提供期貨商端MTS作業之設定安裝、備份回復、環境切換、LOG檢視、連線狀況檢視、異常處理等各項機制之說明。

# 使用設備

## 硬體規格說明

期貨商運行MTS所需硬體規格建議如下，但請依使用之作業系統提昇硬體規格：

| 中央處理器（CPU） | Intel Core i3/i5/i7-6xxx以上 |
| --- | --- |
| 系統記憶體（RAM） | 建議 2GB以上 |
| 硬碟空間 | 建議 32GB以上 |

MTS建議運行在下列作業系統

Microsoft Windows 10 (X64)

Microsoft Windows Server 2012 (X64)

Microsoft Windows Server 2012 R2(X64)

Microsoft Windows Server 2016 (X64)

## 期貨商端MTS設備

### 線路說明

期貨商端與期貨結算系統連結採專線線路連接，採ADSL線路者，於102年年底前應配合主管機關規劃轉換為整合線路(四網合一)，整合線路申請程序及申請表單詳證交所網站(http://www.twse.com.tw/ch/products/broker_service/broker_service_computer.php)。

### 額外硬體設備

期貨商需備妥硬體VPN設備(整合線路無提供軟體VPN功能)。

# 安裝作業

## MTS安裝說明

### 網路連線設定

      - VPN設定申請

        - 需填寫「期貨結算系統VPN連線作業申請書」(申請書位於集保結算所網站http://www.tdcc.com.tw/ 之「下載專區」「期貨商專區」「表單下載」「期貨結算系統VPN連線作業申請書」)，並發文集保結算所，以利後續辦理線路及網路設定事宜。

        - 有關VPN設定申請，如有疑問，請電洽2655-3788#676或685集保結算所網工組或安控組洽詢。

### 軟體安裝設定

      - MTS安裝程式下載
於集保結算所網站http://www.tdcc.com.tw/ 之「下載專區」「期貨商專區」「相關程式」「MTS軟體」下載)。

      - MTS程式安裝
將MTS安裝程式解壓縮、並將相關程式置於下列路徑：
	mts.ini置於 c:\
	mtssvr相關程式置於 c:\mts下

      - mts.ini檔設定
設定c:\mts.ini為mtssvr.exe執行程式主機IP位址及使用連線埠，預設內容為「127.0.0.1 6001」。

      - 連線單位代號設定
修改c:\mts\brk.ini，改為貴公司7碼期貨商代號，例：F000999。

      - 結算系統主機連線位址增設
編輯作業系統之hosts設定檔(預設檔案路徑位於C:\windows\system32\drivers\etc，實際檔案路徑將依作業系統版本與安裝而定)，並依欲連線之結算系統增加對應之IP位址設定，設定完成後於DOS視窗執行「ping mts_server」確認OK。
例如增加MTS正式主機設定：10.3.1.11  mts_server

### 期貨商身分註冊設定

期貨商須申請身分註冊，並經期交所開通後才能執行各項MTS交易，一家期貨商代號最多可註冊4組身分（正式環境與測試環境分開計算）。

      - 於MTS安裝完成後，點擊啟動MTS程式(C:\mts\mtssvr.exe)，再點擊「註冊」。

      - 選擇設定之註冊檔編號及MTS IP，(編號請參見「伍、環境切換與備份回復」「一、MTS環境切換與備份回復說明」「(一)MTS備援設備」)，按「確定」。
（另請紀錄該台MTS之MTS編號與IP，供環境切換與備份回復用）。

      - 不同環境身分註冊申請方式，測試或正式作業程序通知不同單位申請，並經申請單位認證生效後，才可進行MTS連線作業。
正式系統：填寫「身分註冊確認申請單」後送交期交所。
測試系統：連絡集保結算所2514-1519，2514-1570，2719-5805 #702。

# 啓動作業

## MTS作業啓動說明

    - 啟動MTS

      - 啟動MTSSVR後，進入指令模式在C:\mts下鍵入“mtsconn open”，確認OK。

      - 新版mtsconn操作方式同舊版，但無需輸入密碼，可提供給需要Autologin功能者選擇使用。

# 備援切換作業

## MTS環境備援切換說明

### MTS備援設備

MTS依連結期貨結算正式系統或測試系統之不同，可區分為正式用MTS與測試用MTS。為方便期貨商於正式用MTS發生異常時，能快速恢復連線，建議期貨商可準備一台備援用MTS，並於正式系統預先註冊及開通，以利異常時可快速切換MTS設備並登入MTS系統。備援用MTS可與測試用MTS共用一部PC或各自使用獨立PC；共用時可使用同一編號分別向正式系統與測試系統進行註冊，但正式用與備援用MTS應申請不同編號，建議之MTS使用編號如下表。

| MTS類別 | 註冊開通 | 建議MTS編號 |
| --- | --- | --- |
| 正式用MTS | 正式系統 | 1 |
| 測試用MTS | 測試系統 | 3or4 |
| 備援用MTS | 正式系統 | 2 |
| 備援/測試共用 MTS | 正式系統/測試系統 | 2or3or4 |

### MTS伺服環境切換

已完成正式與測試系統註冊開通之MTS，如需切換連結環境時，步驟如下:

      - 確認MTSSVR已下線。

      - 調整網路設定以連通欲切換之伺服主機IP，若已可連通則跳過此步驟。

      - 修改hosts設定為連結伺服主機IP（IP對照表詳附件一）。

      - 如該MTS於正式與測試系統之間、註冊開通MTS編號與IP不一致。請先紀錄現在之MTS編號與IP，再更換MTS編號與IP重新註冊，以更新MTS客戶端註冊資訊，若否跳過此步驟。

      - 啟動MTS，參閱「肆、啟動作業說明」「一、MTS作業啟動說明」之2.。

### MTS系統環境重建

      - 期貨商平日應紀錄該台MTS之MTS編號與IP，以利辦理重新註冊時之資訊回復時使用。

如期貨商PC有需重建MTS環境，請參閱安裝章節；並以紀錄之MTS編號與IP重新註冊，如仍無法連入，請重新執行身分認證確認申請待開通後重新連入，若有疑問請洽集保結算所資規部。

# 系統驗證服務項目

期貨商平日需確認MTS系統是否正常作業，可執行下列驗證：

  - MTS檔案安裝與權限狀況之確認

    - 確認mtssvr.exe執行檔應位在C:\mts目錄下

    - 確認mts.ini設定應位於C:\根目錄下

    - 確認hosts內容設定是否正常。

  - 有關網路、設定與VPN工作狀況之確認

    - 執行ping mts_server，成功表示網路、VPN工作 與hosts設定正常。

    - 執行ping正式或測試IP作業，連通表示網路正常

正式機IP：10.3.1.11 or 10.3.1.12

測試機IP：10.3.2.11、10.3.2.12、10.3.2.13

  - 期貨商端MTS與伺服端連結狀況之確認

    - 待身分註冊確認生效後，啟動MTS客戶端程式。

    - 進入指令模式並在C:\mts下鍵入“mtsconn open”，password輸入<enter>，確認OK。

    - 鍵入apcltest  <期商代號>，收取公告資料，確認與結算系統作業正常，若出現“Incomplete data”，再執行同樣指令。

    - MTSSVR與MTSWIN95.DLL將提供API供後台確認MTSSVR 連線狀態。

  - 新增LOG供期貨商驗證傳輸狀況

於接收呼叫後及回覆等二個時點，內容為MTS DLL收到呼叫API之傳收時間及其傳遞資料，內容範例詳附件三
MTS LOG 檔位於【c:\MTS\log】目錄下，LOG檔案命名格式為【MTS_[YYYYMMDD]_[FCM-NO]_[SERVER_IP].log】，ex:MTS_20130704_F000999_10.3.1.1.log。

# 附件一 伺服端使用網段及服務連線埠

  - MTS

    - 正式環境網段：

10.3.1.0/24（hosts設定10.3.1.11）

    - 測試環境網段：

10.3.2.0/24（hosts設定10.3.2.11、10.3.2.13）

    - 服務連線埠：6002、5003、4003、3003

# 附件二 連絡人清單

有關MTS作業上有任何異常，請優先連絡集保結算所資訊規劃部期貨業務組，電話（02）2514-1519，2514-1570，2719-5805 #702以利迅速釐清異常，另相關申請、安裝或使用MTS相關聯絡人員如下：

| 作業項目 | 連絡人員 |
| --- | --- |
| MTS四合一線路申請及VPN使用權限申請 | 集保結算所資訊作業部管制組 （02）2655-3788#555 |
| VPN設定及使用 | 集保結算所資訊作業部網工組、安控組 （02）2655-3788#676，2655-3788#685 |
| 正式環境之身分認證註冊確認 | 期交所結算部 （02）2369-5678#8560 |
| MTS相關及測試環境之身分認證註冊確認 | 集保結算所資訊規劃部期貨業務組 （02）2514-1519，2514-1570，2719-5805 #702 |

# 附件三 問題與解答（Q&A）

  - MTSSVR.exe無法啟動

    - 請檢查磁碟空間是否足夠。

  - MTSCONN OPEN無法連線成功，沒有出現<connection ok!>

    - 錯誤訊息“mts init failed... pls check”請先執行MTSSVR主程式。

    - 錯誤訊息“Load MTSWIN95.DLL failed”確認mts.ini放於c:\ 下 ip及port 設定正確。

    - 檢視MTS記錄檔，確認MTS已收到連線作業需求，若無請確認MTSCONN所在目錄下之MTSWIN95.DLL是否正確。

    - 檢視hosts設定檔之MTS主機位址設定是否正確，使用DOS視窗執行<ping mts_server>指令，驗證對應之IP位址是否正確及連線主機是否有正確回應，若IP不正確請修正hosts設定檔，若連線主機無回應，請確認網路連線狀況。

    - 網路連線異常：請連繫相關人員修復網路連線。

  - 作業要求訊息送出，無法得到作業回覆訊息

    - 確認MTS-API是否正確接收傳送之作業要求，檢視MTS記錄檔，若否請連繫集保結算所相關人員協助處理。

    - 確認輸入查詢資料之來源單位代碼是否與brk.ini之設定一致，若否請修正後重新傳送作業要求。

    - 確認MTS連線是否正常，若否重新執行MTS連線程序。

  - 為何「註冊資料不符，請重新註冊」訊息。

    - 是否已完成註冊程序，若無請先完成MTS註冊程序。

    - MTS作業主機相關設備及網路位址是否有異動，若有請重新註冊。