期貨結算系統配合盤後交易更換MTS Client端程式說明

- 作業說明

MTS為期貨結算系統與期貨商連線介面程式，本次配合「盤後交易」作業時點將更版期貨商端MTSSVR程式內容，說明如下：

    - 調整MTSSVR temp buffer清除時間之間距

- MTS連線介面程式中換日機制為MTSSVR程式啟動時，若距前次程式停止時間超過8小時，為避免誤用buffer內資料，系統會清空MTSSVR使用之temp buffer。

- 依現行盤後交易規劃，未來MTSSVR連線將會從約07:00啟動至次日凌晨05:15，故系統將MTSSVR清空temp buffer之間隔改為距前次程式停止超過1.5小時。

    - 增加Autologin功能

配合期貨商需求增加MTSSVR自動login功能，提供新版mtsconn.exe程式，新版操作方式同舊版，但無需輸入密碼，可提供給需要Autologin功能者選擇使用。

- 作業方式

期貨商可選擇以下二種方式逕行作業：

(一)下載及安裝新版程式

1.版本下載

請至集保結算所網站(http://www.tdcc.com.tw/)之「下載專區」「期貨商專區」「相關程式」「MTS主程式for盤後測試」下載壓縮檔。

2.版本更新

將壓縮檔解壓縮，替換至c:\mts下相關檔案，如mtsconn初始目錄不在c:\mts，請自行更換相關檔案。

(二)手動清buffer程序

若期貨商於盤後交易上線後，還未更換MTSSVR程式，亦可以選擇手動或batch方式於mtssvr啟動前，清除c:\mts\reqno.dat，再啟動mtssvr，即可清除昨日buffer資料。

倘有疑問請聯絡集保結算所人員：(02)2719-5805 #519 蔡先生

(02)2719-5805 #570 羅先生

(02)2719-5805 #702 黃先生